## Slide 1
MAXXION FLUID TRACTOR
Aceite Hidráulico para Tractores Agrícolas
DESCRIPCIÓN
Aceite formulado con básicos parafínicos seleccionados y aditivos especiales, depresor del punto de congelación, antiherrumbrantes, antioxidantes, detergentes, modificadores de fricción, antiespumantes, antidesgaste y de extrema presión para satisfacer los requerimientos de desempeño de los sistemas hidráulicos, transmisiones y sistemas de frenos de los principales fabricantes de tractores agrícolas.
APLICACIONES
Recomendado para el uso en sistemas hidráulicos, transmisiones y sistema de frenos de los principales fabricantes de tractores agrícolas tales como John Deere, New Holland, Masey Ferguson y Case.
BENEFICIOS
• Características antifricción en frenos y embragues húmedos
• Reduce el desgaste en engranes de la transmisión
• Disminuye el rechinido de frenos
• Protege contra la corrosión y herrumbre
• No daña los sellos de la transmisión y sistema hidráulico
• No daña las partes de cobre
• No forma espuma
• Estabilidad al corte
• Evita la formación de Lodos.

## Slide 2
RECOMENDADO PARA LAS ESPECIFICACIONES:
✓ J20C ✓ J20D ✓ NEW HOLLAND ✓ FNHA-2-C-200 ✓ AGCO Powerfluid 821XL ✓ AGCO Q-188 ✓ MASEY FERGUSON M1135 ✓ MASEY FERGUSON M1141 ✓ MASEY FERGUSON M1143 ✓ MASEY FERGUSON M1145 ✓ Q1826, ✓ CASE CORP MS-1206, MS-1207 ✓ KUBOTA UDT ✓ FORD ESN-M2C86-B/C ✓ FORD ESN-M2C134-D ✓ Allison C-4 ✓ Komatsu ✓ Deutz-Fahr ✓ SAME ✓ TASA ✓ ZF TE-ML 03E/05F, 06K, 17E, 21F, 06D, 06E ✓ TO2-TO4
Se aplica en todo equipo móvil agrícola como: JOHN DEERE, ALLIS CHALMERS, FORD MOTOR CO., INTERNATIONAL HARVESTER, MASSEY FERGUSON, J I CASE, WHITE FARM EQUIPMENT cubriendo los requisitos
CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Para información adicional contacte a su representante Maxxion
PRUEBAS | MÉTODO | VALOR TÍPICO
Color | D1500 | 2
Apariencia | Visual | Brillante
Densidad @20°C, g/ml | D1298 | 0.87
Viscosidad Cinemática 40°C, Cst | D445 | 62
Viscosidad Cinemática 100°C, Cst | D445 | 9.9
Índice de Viscosidad | D2270 | 150
Temperatura de inflamación °C | D92 | 195
Temperatura mínima de fluidez °C | D97 | -38
TBN mg KOH/g | D2896 | 9.5
Secuencia I |  | 20
Secuencia II |  | 50
Secuencia III |  | 20